WYROBY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

KARTA TECHNICZNA , KARTA PRODUKTU  ELEMENTÓW Z BETONU ARCH. ,

WARUNKI GWARANCJI

- Wyroby - prefabrykaty z betonu architektonicznego są produkowane przez Studio Betonu Architektonicznego –Design Stanisławice 52 32-015 Kłaj

- Beton Architektoniczny jest materiałem, na powierzchni, którego występują pustki i wżery, rozłożone w sposób nieregularny o różnej intensywności i ilości. Na powierzchni wyrobów z Betonu Architektonicznego mogą być również widoczne włókna szklane używane w procesie produkcji.

- Beton Architektoniczny posiada niską nasiąkliwość, ale produkt nie impregnowany pod wpływem kontaktu z wodą i innymi płynami może absorbować wodę doprowadzając do czasowej lub stałej zmiany kolorystyki. Blaty, umywalki, brodziki, itp. są impregnowane w trakcie produkcji, ale pomimo impregnacji mogą wystąpić miejscowe zmiany koloru pod wpływem wody, które zanikają wysychając.

- Cechą charakterystyczną Betonu Architektonicznego są przebarwienia, przesmużenia, rozbieżności kolorystyczne, mogą być również widoczne włókna – nie jest to wada produktu. Zmienna kolorystyka poszczególnych wyrobów wynika ze zmienności składników naturalnych używanych do produkcji. Dodatkowo po zamocowaniu elementu może nastąpić zmiana tonacji kolorystycznej pod wpływem wysychania.

- Należy pamiętać , że wyroby z betonu architektonicznego tak jak beton podlegają wpływom

warunków atmosferycznych – wilgotności, temperatury, nasłonecznienia – mogą występować dodatkowe przebarwienia, zmiany kolorów ( utlenienie) i geometrii.

- Blaty i wyroby betonowe po dostarczeniu na miejsce należy rozpakować i ułożyć w docelowym miejscu. Przez pierwsze dni blaty dostosowują się do warunków wilgotnościowych pomieszczenia i mogą zmieniać delikatnie kolor i prostoliniowość.

Wymagania normowe:

Normy; Płyty betonowe SBA Design wykonywane są zgodnie z wytycznymi norm;

- PN-EN -206-1:2003/A2:2006- Beton część 1 ; Wymagania, właściwości, produkcja                     i zgodność

- PN-EN 13369:2005/A1:2008- Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu\

- PN-EN 14992+A1:2012- Prefabrykaty z betonu . Elementy ścian.

- PN-EN 12467:2013-03E- płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu               i metody badań.

- Tolerancja wymiarowa wyrobów z betonu architektonicznego wynika z warunków normowych dla prefabrykatów z betonu :  zgodnie z normą PN-EN 12467:2013-03

Długość i szerokość : poziom I

| a ≤ 600mm | ± 3mm |
| --- | --- |
| 600mm<a ≤1000mm | ± 3mm |
| 1 000mm< a ≤ 16000mm | ± 0,3% a |
| 1600mm < a | ± 5mm |
| a – jest nominalnym wymiarem długość/szerokość |  |

Grubość;

| e ≤ 6mm | ± 0,6mm |
| --- | --- |
| 6mm < e ≤ 20 mm | ± 10% e |
| 20mm < e | ± 2 mm |

Prostoliniowość krawędzi; Poziom I ; 0,1%

Prostokątność krawędzi; Poziom I; 2 mm/ m

- Parametry techniczne ;

Zgodnie z normą PN-EN 12467:2013-03

Ciężar; 2100-2300 kg/m3

Wytrzymałość na zginanie;

Klasy 1-5

Odporność na warunki atmosferyczne;

Kategoria A/B/C/D

Ciepła woda; współczynnik RL ≥0,75

Kąpiel – suszenie ; współczynnik RL ≥0,75

Zamrażanie i rozmrażanie; współczynnik RL ≥0,75

Grzanie i poddawanie działaniu deszczu ; współczynnik RL ≥0,75

Reakcja na ogień; klasa A1

- Blaty i inne wyroby SBA- Design  są wykonywane ręcznie, dlatego są niepowtarzalne - mogą odbiegać wymiarami, prostoliniowością od rzeczywistych wymiarów zamawianych elementów. Wygięcia blatów jest wynikiem procesów technologicznych, nie jest traktowana jako usterka i nie podlega gwarancji.

- Blaty i inne wyroby z Betonu Architektonicznego są pakowane do wysyłki w obudowy z płyty wiórowej i dodatkowo zabezpieczane przed uszkodzeniem.

Produkty należy przechowywać w temperaturze 5-25o C w suchym pomieszczeniu .

- Beton Architektoniczny jest trwałym materiałem, należy jednak przestrzegać prostych wskazówek; nie należy używać agresywnych środków czyszczących ( np. domestos ) lub innych środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem. Blaty są odporne na wysokie temperatury jednakże nie zaleca się umieszczania na nich gorących rondli i patelni – ponieważ długotrwały kontakt z nimi powodować uszkodzenie warstwy impregnatu.

- Podczas normalnego użytkowania blat nie powinien zostać uszkodzony, jednak w przypadku silnego uderzenia może powstać odprysk lub zarysowanie powierzchni. Zalecamy stosowanie desek do krojenia żywności

- Nie należy ciąć ani siekać żywności bezpośrednio na żadnym elemencie blatu.

- Czyszczenie wyrobów impregnowanych z betonu architektonicznego polega na przemywaniu go

płynnym detergentem oraz ciepłą wodą, a następnie przetarciu powierzchni suchą miękką tkaniną. Czynności te wykonywane regularnie powinny być wystarczające dla utrzymania wyrobu w czystości, Silne zabrudzenia spowodowane gorącym tłuszczem, sokiem z cytryny, kawą, herbatą, sokami itp. powinny być usuwane natychmiast.

GWARANCJA:

Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu wyrobu

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, na skutek działania Użytkownika lub Montażysty,

- nieprawidłowego montażu lub demontażu dokonanego przez Montażystę, Użytkownika lub Kupującego,

- czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez Użytkownika,

- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej konserwacji,

- odbarwień i plam powstałych na materiale niezabezpieczonym

- efektów wizualnych opisanych w specyfice materiałów,

- skutków przechowywania materiału w miejscu, w którym warunki atmosferyczne mają bezpośredni wpływ na parametry materiału,( np. w miejscu o dużej wilgotności).

- wyrobów, które zostały wcześniej zamontowane, docinane,

- różnic w ilości, wielkości porów oraz rozbieżności kolorystycznych, które są cechą charakterystyczną wyrobów.

Zapoznałem się z powyższymi informacjami

Stanisławice 52 32-015 Kłaj

e- mail: biuro@plytaarchitektoniczna.pl\

www.plytaarchitektoniczna.pl

tel. 790 335 500

tel. 501 151 296